ANEXOS RD-XXX EST RAD STAR C

ANEXO 1

MEDIDAS DA VSWR NA VIA CH

1. Desligar a transmissão
2. Desconectar J50 (painel superior da MWA2000) – para CH avião
3. Selecionar no Armário de Antena (AA2000) polarização linear.
4. Conectar o medidor de VSWR (network analyzer) ao cabo W 169 e fazer a leitura em F1 e F2, que deverá ser < 1,5
5. Repetir o procedimento para a polarização circular
6. Repetir os passos anteriores para a J51( Weather HB) e J52 ( Weather LB)

OBS: No caso de não haver um instrumento que faça função de network analyzer, proceder da seguinte forma:

1. Desligar a transmissão.
2. Sintonizar o gerador de RF na Freqüência de transmissão com a função pulso desligada (somente CW) e fazer a montagem da figura1;
3. Desconectar J50(painel superior da MWA2000)
4. Injetar o sinal(CW).
5. Selecionar no Armário de Antena (AA2000) polarização linear.
6. Medir e anotar os valores das potencias incidente e refletida e calcular a taxa de onda estacionária.
7. Repetir o procedimento para a polarização circular

Fórmula para calcular a VSWR

e = √ ( PR / PI)

VSWR = (1 + e) / (1 – e) ≤ 1,5

Power Meter
Gerador de Sinais

Out
Acoplador
Direcional
777D

   AN 2000
CH
Figura 1

ANEXO 2

MEDIDAS DA VSWR NA VIA CB AIRCRAFT

1. Desligar a transmissão
2. Retirar o trecho de guias de ondas acima do painel superior da MWA2000
3. Conectar uma transição guia-coaxial(para banda S)
4. Selecionar no Armário de Antena (AN 2000) polarização linear.
5. Conectar o medidor de VSWR (network analyzer) à transição guia-coaxial e fazer a leitura em F1 e F2, que deverá ser < 1,5
6. Repetir a leitura na polarização circular.

OBS: No caso de não haver um instrumento que faça função de network analyzer, proceder da seguinte forma:

1. Desligar a transmissão.
2. Sintonizar o gerador de RF na Freqüência de transmissão com a função pulso desligada (somente CW) e fazer a montagem da figura 2;
3. Retirar o trecho de guias de ondas acima do painel superior da MWA2000
4. Injetar o sinal(CW) com F1
5. Selecionar no Armário de Antena (AN 2000) polarização linear.
6. Medir e anotar os valores das potencias incidente e refletida e calcular a taxa de onda estacionária.
7. Injetar o sinal(CW) com F2
8. Repetir o procedimento para a polarização circular

Fórmula para calcular a VSWR

e = √ ( PR / PI)

VSWR = (1 + e) / (1 – e) ≤ 1,5

Power Meter
Gerador de Sinais

Out
Acoplador
Direcional
777D

   AN 2000

CB

Figura 2

ANEXO 3

MEDIDA DE GANHO DOS PRÉ-AMPLIFICADORES DE RF

Medir o ganho dos pré-amplificadores de RF das vias A (aircraft e weather) e canal B (aircraft).

1. Desligar a transmissão
2. Inibir no LTM, através do CBP, o STC nas duas coberturas;
3. Sintonizar o gerador de sinais em F1;
4. Injetar uma CW de -30 dBm na entrada de RF (J 05) do RF822S do canal A (aircraft) e medir na saída RF (J 04) de cada RF822S, com miliwatímetro;
5. O resultado esperado é entre > 36dB;
6. Fazer a medida para F2;
7. Repetir o procedimento na via weather e no canal B

OUT
IN
Power Meter
RF822S
Gerador de Sinais

Figura 3

ANEXO 4

MEDIDA DE FREQUENCIA, TRANSMITIDA
1. Colocar o canal A e canal B em manutenção. COMMAND / Commands to radar/ MAINTENANCE MODE.
2. Colocar o canal A em “ON LINE”. Commands to radar / ON LINE.
3. No GRA 2500S, selecionar no cartão TFH 343, chave RC1, a frequência a ser analisada (posição 4 = F1 e posição 5 = F2)

No MWA 2000S:
a) Realizar a montagem descrita abaixo para medir a frequência selecionada.
b) Repetir o procedimento para o canal B do TMR.

MWA 2000S
ATT 10 db
Frequencímetro
Ou
Analisador de Espectro

DC5

Figura 4

ANEXO 5

LARGURA DO PULSO F1 e F2

1) No CBP ou RCMS realizar o seguinte procedimento:
a) Colocar o canal A e canal B em manutenção. COMMAND / Commands to radar/ MAINTENANCE MODE.
b) Colocar o canal A em “ON LINE”. Commands to radar / ON LINE.

2) No GRA 2500S, selecionar no cartão TFH 343, chave RC1, a frequência a ser analisada (posição 4 = F1 e posição 5 = F2 )

3) No MWA 2000S:
a) Realizar a montagem descrita abaixo para medir a largura do pulso F1 e F2 a 3dB.
b) Repetir o procedimento para o canal B do TMR.

MWA2000S
ATT 6dB +3 dB
Peak Power Meter

Power
Sensor Out
Osciloscópio

        Syncro
        J30

TMR
(Traseira)

DC5

Figura 5

ANEXO 5A
MEDIDA DE POTÊNCIA

1) No CBP realizar o seguinte procedimento:
a) Colocar o canal A e B em manutenção. OPERATOR COMMAND / MAINTENANCE MODE.
b) Colocar o canal A em “ON LINE”. OPERATOR COMMAND / ON LINE.

2) No GRA 2500S, selecionar no cartão TFH 343, chave RC1, a frequência a ser analisada (posição 4 = F1 e posição 5 = F2)

3) No MWA 2000S:
a) Realizar a montagem descrita abaixo para medir a potência de pico.
b) Calcular a potencia de pico.
c) Repetir os procedimentos para o canal B do TMR.

ATT 10dB

MWA2000S
Peak Power Meter

Peak Power Power
Sensor

DC5

Figura 5A

ANEXO 5B

MEDIDA DA TOS DA COBERTURA BAIXA COM TX

1) No CBP realizar o seguinte procedimento:
a) Colocar o canal A em manutenção. Command/Commands to radar / MAINTENANCE MODE.
b) Colocar o canal A em “ON LINE”.Comands to radar / ON LINE.

2) No GRA 2500S, selecionar no cartão TFH 343, chave RC1, a frequência a ser analisada (posição 4 = F1 e posição 5 = F2)

3) No MWA 2000S:
4) Realizar a montagem descrita abaixo para medir a potência refletida.
5) Colocar através do Quadro de comando de Antena a polarização em Linear
 Calcular a TOS.
A potência incidente é a mesma do anexo 5ª
6) Repetir o procedimento para a polarização circular

e = √ ( PR / PI)

TOS = (1 + e) / (1 – e) ≤ 1,5

ATT 20dB

MWA2000S
Power Meter

Power
Sensor

DC1/40 dB

Figura 5B

ANEXO 6

MEDIDA DO SINAL MÍNIMO

FERRAMENTAS:
Peak power meter
Atenuador variável a passos de 10 dB mod. 8496B
Atenuador variável a passos de 1 dB mod.8494B
Atenuador fixo de 50dB
Montagem da Figura 07

        1. Retirar o atenuador de 30dB de dentro do GRA entre a saida J01 do cartão coversor e a saida no conector J20 (painel traseiro) da gaveta do GRA2500S
        2. Conectar o cabo e o attenuador ATT programado a 0 Db no J20 da gaveta GRA2500S
        3. No CBP, do canal ON LINE, programe os seguintes parâmetros:
Menu Test target control
Maintenance moving echo characteristics
Nb of echoes : 32 echoes
Echo azimuth : 0 °
Azimuth width : 1
Echo range : 3.998 Nm
Maintenance moving echo Doppler speed
Value ; 48.60Kt
Menu SP detection & Video preparation
Pac Ihnibition : true
Pfa areas : Pfa table = 10-8 em todas as áreas

Menu Primitive Target Processing
Primitive target threshold validation : False

Menu Plot Threshold
Plot threshold operating mode:Plot flagging

Menu HB/LB command Parameters
Aircraft HB LB map
Nb sector :	1
Map
Sector array type (1)
Start azimuth : 0°
Switch range : 0 Nm
Menu STC command Parameters
Aircraft low beam STC law
  Max range :	0 Nm
Aircraft low beam LR STC law
Max range :	0 Nm
Aircraft high beam STC law
Max range :	0 Nm
Aircraft high beam LR STC law
Max range :	0 Nm
        1. Connectar o peak power no fim do cabo e anotar o nível Pref (Potência de referência)
        2. Inserir um attenuador de 50Db no conector J20 da gaveta GRA em serie com o atenuador variável
        3. Connecte o cabo na entrada do LNA
        4. No IRIS ,observar o plot de teste e aumentar a atenuação total (ATT) através dos atenuadores variáveis para obter uma deteção de 50% (16 plots)
        5. O valor do MDS é : Pref – ATT – 50 dB < -103dBm.
        6. Repetir o procedimento para o outro canal

ATT

30 dB Attenuator
MWA 2000
J5
LNA

GRA2500 S
UP Converter
J01

Peak Power

Figura 6

ANEXO 7

RESULTADOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DO RADAR STAR CIRIUS

EQUIP	MEDIDAS	CANAL A	CANAL B	REFERÊNCIAS
SST2000	Frequência F1			2750 MHz
	Frequência F2			2850 MHz
	Potência de pico F1			> 13,00 kW
	Potência de pico F2			> 13,00 Kw
	Largura de Impulsão			1µs e 75µs
	Potência de pico MES110			> 110W
	Potência de pico MES1400 n°01			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°02			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°03			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°04			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°05			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°06			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°07			> 1Kw
	Potência de pico MES1400 n°08			> 1Kw
MWA200S		2750 MHz	2850MHz
	VSWR CH/A LIN			< 1,5
	VSWR CH/A CIR			< 1,5
	VSWR CB/A LIN			< 1,5
	VSWR CB/A CIR			< 1,5
	VSWR CH/W LIN			< 1,5
	VSWR CH/W CIR			< 1,5
	VSWR CB/W LIN			< 1,5
	VSWR CB/W CIR			< 1,5
	Ganho RF822S	2750MHz =	2750MHz =	> 36 dB
		2850MHz =	2850MHz =	> 36 dB
	Sinal mínimo			< -103 dBm
	Estabilidade de F1			< -65
	Estabilidade de F2			< -65
GRA2500S	Nível de RF J13			> 12 dBm
	Nível de RF J20			> 12 dBm
	Banda passante F1			Correto
	Banda passante F2			Correto