ANEXO 03 – SIS TEL UHF PARK AIR

Procedimento de ajustes dos filtros do sistema VHF / UHF ParkAir - 1/2

Este procedimento detalha as atividades e parâmetros para o ajuste dos filtros do sistema VHF / UHF ParkAir.
Para os parâmetros de perda de inserção e seletividade, as estações são divididas em duas categorias:
- Estação “A”: Estação com 8 frequências ou menos por cadeia e sem registro de interferências;
- Estação “B”: Estação com mais de 8 frequências por cadeia ou com registro de interferências;

Material Necessário:
1 - Analisador de espectro Rohde & Schwarz FSH3 100 kHz a 3 GHz;
2 - 2 x Conectores tipo "N" fêmea - fêmea (“i”);
3 - 2 x Cabos coaxiais com conectores tipo "N" macho de aproximadamente 1 metro;
4 - Ferramenta: chave hexagonal (allen) 4 mm;
5 - Carga coaxial de 50 Ω.

1	Ligar o analisador de espectro e deixar esquentar por 10 minutos.
2	Selecionar o tipo de medição a ser utilizado: Pressionar MEAS duas vezes, selecionar o menu Measure e a opção “Tracking Gen”.
3	Ajustar a frequência de operação: Pressionar FREQ, ajustar Center Freq para o valor a ser ajustado na cavidade e Marker também para o valor a ser ajustado. Lembrar de somar o offset (delta) no ajuste das cavidades de transmissão e utilizar o valor central no ajuste das cavidades de recepção. Selecionar o SPAN para 1 MHz.
4	Zerar o indicador de atenuação: Conectar os cabos de entrada e saída através de um conector tipo “i”. Pressionar AMPL, selecionar TRACE OFFSET e zerar o indicador de atenuação variando a tecla srcoll. Após o ajuste do OFFSET não alterar mais o SPAN e a frequência de operação. Caso seja necessário alterar algum destes parâmetros, o ajuste do offset deverá ser refeito.
5	Criar um indicador DELTA de +200 kHz: Pressionar FREQ, MARKER e selecionar DELTA, digitar 200 kHz.
6	Ajustar a divisão de amplitude: Pressionar AMPL, selecionar RANGE e escolher a opção de 2 dB/div. A alteração da divisão de amplitude, ao contrário do SPAN, não altera o ajuste do offset e pode ser refeita durante o ajuste das cavidades.
7	Ajustar a primeira cavidade: Conectar o analisador na primeira cavidade. Soltar os parafusos de trava do ajuste de frequência e dos ajustes das sondas. Ajustar a cavidade de forma a obter atenuação máxima e rejeição mínima nos pontos de ± 200 kHz e ± 500 kHz de acordo com a Tabela 1. Não apertar os parafusos de travamento.
8	Repetir o procedimento de ajuste para as cavidades 2 e 3. Nestas cavidades, apertar os parafusos de travamento do ajuste de frequência central ainda com o analisador de espectro conectado, observando que ao apertar os parafusos o valor de ajuste se altera, sendo necessária correção. Deixar soltos apenas os parafusos de travamento do ajuste das sondas.
9	Após o ajuste das três cavidades, conectar os cabos dos acopladores e ligar o analisador de espectro no conjunto todo. Lembrar de conectar a carga de 50 Ω no divisor. Alterar a divisão de amplitude para 5 dB/div, pressionando AMPL, seleção RANGE. Não alterar o SPAN.

CONTINUAÇÃO DO ANEXO 03 – SIS TEL UHF PARK AIR

Procedimento de ajustes dos filtros do sistema VHF / UHF ParkAir - 2/2

10	Realizar ajustes finais variando o êmbolo central da primeira cavidade para corrigir a frequência central. Variar levemente os ajustes dos ângulos de sonda das três cavidades de forma a melhorar o ajuste do conjunto e obter os limites estabelecidos pela Tabela 1. Ao realizar o ajuste fino nos ângulos de sonda, tentar obter o ponto ideal de ajuste do conjunto, onde a atenuação na frequência central é mínima e a atenuação nas frequências distantes é maior. Para isto, utilizar o DELTA em +200 kHz e verificar durante a variação do ajuste das sondas quanto a atenuação varia no ponto central e no ponto do marcador. Este ajuste final é de grande importância, pois é possível melhorar bem a seletividade do conjunto sem aumentar a perda de inserção (atenuação no ponto central).
11	Verificar no analisador de espectro se a curva do conjunto de cavidades está simétrica, prestando atenção nas divisões de escala e verificando a atenuação com o marcador DELTA nos pontos de ± 200 kHz e ± 500 kHz.
12	Após obter o melhor ajuste final, apertar os parafusos dos ajustes de sonda das três cavidades, acompanhando o resultado pelo analisador para ver se não se altera.
13	Por último, apertar os parafusos de travamento do êmbolo central da primeira cavidade, prestando atenção na variação que o ajuste da cavidade sofre com este aperto, realizando os ajustes necessários.

Padrão de ajustes para cavidade		Estação “A” RX	Estação “A” TX	Estação “B” RX	Estação “B” TX
Perda máxima (central) (dB)		0,8	0,6	1,4	0,6
Rejeição mínima em / ± 200kHz (dB)		4,5	4	8	4
Rejeição mínima em / ± 500kHz (dB)		11	10	15	10

Padrão de ajustes para conjunto	Estação “A” RX		Estação “A” TX	Estação “B” RX	Estação “B” TX
Perda máxima (central) (dB)	2,5		2	3,5	2
Rejeição mínima em / ± 200kHz (dB)	10		8	12	8
Rejeição mínima em / ± 500kHz (dB)	22		20	25	20
Obs. As medidas nos pontos de ± 200 kHz e ± 500 kHz são relativas à atenuação do ponto central. A atenuação total nestes pontos é a soma da indicação de atenuação do delta destes pontos com a atenuação do marcador central.
TABELA 1 - PADRÕES DE AJUSTES